##### Базовый Магнитный

##### Вертикальный Велосипед P-222D1

#### ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗOВАТЕЛЯ

###### Coдержание

| 2 | ■ | Меры предосторожности |
| --- | --- | --- |
| 3 | ■ | Инструкции по эксплуатации |
| 4 | ■ | Список запчастей |
| 5 | ■ | Обзорный чертеж |
| 6 | ■ | Упаковочный лист на металлическое оборудование/Инструкции по сборке |
| 9 | ■ | Уход и обслуживание |
| 10 | ■ | Упражнения на разогрев |

1. Меры предосторожности

- Этот вертикальный велосипед представляет собой домашнее стационарное оборудование для занятия фитнесом и аэробикой, которое может помочь Вам разработать Вашу сердечно-сосудистую систему.

- Этот вертикальный велосипед во время использования должен быть установлен на ровной поверхности.

- Вы можете использовать оборудование только после того все болты, штыри и другие части будут хорошо собраны и закреплены.

- При регулировке высоты седла отметка минимальной глубины не должна оставаться за пределами стойки седла.

- Во время тренировок носите соответствующую одежду, включая спортивную обувь; не носите одежду, у которой какая-либо часть может попасть в вертикальный велосипед; натяните ремни педалей.

- Не используйте оборудование, если рядом маленькие дети. Минимальное свободное пространство, необходимое для безопасного использования составляет 100×120×200 cм.

- Прежде чем приступить к тренировкам проконсультируйтесь с врачом и составьте подходящий план.

- Перед тренировкой не забудьте разогреться, а после тренировки - расслабиться.

- Если почувствуете боль в груди, тошноту, головокружение или нехватку воздуха, немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу прежде чем продолжать.

- Maксимальный вес пользователя должен составлять 100 кг.

- Tормозная система оборудования не зависит от скорости.

Внимание: Несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности может причинить Вам вред.

2. Инструкции по эксплуатации

1) Используйте изделие в соответствии с Вашим состоянием.

2) Регулировка натяжения: Поверните регулятор натяжения по часовой стрелке, это увеличит сопротивление.

3) Регулировка седла: Ослабьте круглую ручку и отрегулируйте высоту седла до подходящего положения, после регулировки затяните круглую ручку.

4) Посадка: Во время выполнения упражнений сядьте на седло, затяните ремни педалей и возьмитесь руками за руль, корректируйте посадку в соответствии со скоростью и интенсивностью упражнений.

Работа компьютера

ФУНКЦИИ И ОПЕРАЦИИ:

AUTO ON/OFF (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ \ ВЫКЛЮЧЕНИЕ): Монитор автоматически отключается, если сигнал не поступает в течение 8 минут. Монитор автоматически включается при начале упражнений или нажатии кнопки.

SCAN (СКАНИРОВАНИЕ)   Нажмите кнопку, пока не появится SCAN (СКАНИРОВАНИЕ) в положении SCAN (СКАНИРОВАНИЕ), монитор будет сканировать функции каждые 4 секунды.

TMR (ТАЙМЕР)    Отсчитывает время тренировки с начала до конца.

SPD (СКОРОСТЬ)    Показывает текущую скорость.

DST (РАССТОЯНИЕ)    Отсчитывает расстояние от начала до конца тренировки.

CAL (КАЛОРИИ)    Отсчитывает общее количество калорий с начала до конца тренировки.

PULSE (ПУЛЬС): Возьмите датчики пульса в руки, и экран покажет текущие ЧСС в виде ударов в минуту через 4-5 секунд.“”означает, что сигнал подачи импульса включен.

ZERO CLEARING (ОБНУЛЕНИЕ)  При удержании кнопки более чем 4 секунды все величины обнуляются.

Замена батареи:

Oткройте крышку отсека для батарей и вставьте две "AA" или "UM-3" батареи, когда экран перестанет давать четкое изображение.

Примечание: Дисплей компьютера может восстановиться через 15 секунд после замены батарей. После замены батарей все хранящиеся в памяти данные исчезнут.

Список Запчастей

| No. | Описание | Кол-во | No. | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несущая рама | 1 | 30 | Maгнитная направляющая | 1 |
| 2 | Передняя опора | 2 | 31 | Штырь | 1 |
| 3 | Задняя опора Ф50 | 2 | 32 | Maгнитная скоба | 1 |
| 4 | Передний стабилизатор | 1 | 33 | Скоба | 1 |
| 5 | Левая педаль 1/2’’ JD-222 | 1 | 34 | Ось маховика | 1 |
| 6 | Правая педаль 1/2’’ JD-222 | 1 | 35 | Разделитель | 1 |
| 7 | Маховик | 1 | 36 | Пружина колеса ремня передачи | 1 |
| 8 | Самозапорный болт-валик ST2.9X8 | 2 | 37 | Провод датчика пульса | 2 |
| 9 | Рычаг | 1 | 38 | Установочный болт M8X40 | 1 |
| 10 | Гайка M12 | 1 | 39 | Крестовой винт ST4X20 | 8 |
| 11 | Комплект подшипников | 1комплект | 40 | Крестовой винт M5X16 | 1 |
| 12 | Провод регулятора натяжения | 1 | 41 | Болт M8x16 | 14 |
| 13 | Провод компьютера L=1000 мм | 1 | 42 | Cамозапорный крестовой винт ST4X16 | 2 |
| 14 | Колесо передачи | 1 | 43 | Гайка M10X1X3 | 3 |
| 15 | Ремень L=29 футов | 1 | 44 | Гайка M10X1X5 | 3 |
| 16 | Задний стабилизатор | 1 | 45 | Гайка с нейлоновой вставкой M8 | 5 |
| 17 | Левая покрышка | 1 | 46 | Изогнутая шайба Ф8 | 14 |
| 18 | Правая покрышка | 1 | 47 | Колесо передачи | 1 |
| 19 | Круглая ручка | 1 | 48 | Плоская шайба Ф8 | 6 |
| 20 | Седло | 1 | 49 | Пружинный разделитель Ф6 | 2 |
| 21 | Подставка для седла Ф38 | 1 | 50 | Пластиковая покрышка | 2 |
| 22 | Втулка локализатора Ф50 | 1 | 51 | Специальная плоская шайба | 2 |
| 23 | Ручка | 2 | 52 | Болт M10X50 | 1 |
| 24 | Вилка основания трубки руля | 2 | 53 | Гайка M10 | 1 |
| 25 | Руль | 1 | 54 | Гайка с нейлоновой вставкой M6 | 1 |
| 26 | Компьютер | 1 | 55 | Этикетка на колене | 2 |
| 27 | Стойка руля | 1 | 56 | Датчик пульса | 2 |
| 28 | Регулятор напряжения | 1 | 57 | Отвертка S=5 | 1 |
| 29 | Пружина | 1 | 58 | Гаечный ключ | 1 |

Oбзорный чертеж

Упаковочный лист на металлическое оборудование

Инструкции по сборке

Чтобы собрать этот вертикальный велосипед шаг за шагом выполняйте данные инструкции по сборке.

1. Установка переднего стабилизатора

Присоедините передний стабилизатор (4) к дуговой плате несущей рамы (1) четырьмя болтами М8Х16 (41) и Ф8 дуговыми шайбами (46). (См. рисунок 1)

2. Установка заднего стабилизатора

Присоедините задний стабилизатор (16) к трубе несущей раме (1) четырьмя болтами (41), дуговыми шайбами (46).

(См. Рисунок 2)

3. Установка стойки руля

a. Вставьте конец провода регулировки напряжения (28) в пружинный крюк провода регулировки напряжения (12), как показано на чертеже A рисунка 3.

b. Потяните провод регулировки напряжения (28) вверх и протолкните его в отверстие металлической скобы провода регулировки напряжения (12), как показано на чертеже B рисунка 3.

c. Соедините провод сопротивления регулировки напряжения (28) с проводом контроля напряжения (12), как показано на чертеже C рисунка 3.

d. Вставьте провод компьютера (13) через нижнюю часть стойки руля (27) и вытяните его через верхнее отверстие стойки руля (27).

e. Вставьте стойку руля (27) в несущую раму (1) и закрепите четырьмя болтами (41), и дуговыми шайбами (46). (См. рисунок 3)

4. Установка руля и компьютера

Вставьте провод датчика импульса (37) в стойку руля (27), а затем вытащите его через верхнее отверстие стойки руля (27). Соедините руль (25) со стойкой руля (27) при помощи двух болтов (41) и дуговых шайб (46). Coедините провод компьютера (13) и датчика пульса (37) с проводом, отходящим от Компьютера (26).

Закрепите Компьютер (26) на веру стойки руля (27). (См. рисунок 4)

then pull out from the top of the handlebar support (27).

5. Установка стойки седла

Снимите три гайки с нейлоновыми вставками (45) и плоские шайбы (48) из под седла (20), затем присоедините седло (20) к пластине стойки седла (21) тремя гайками с нейлоновыми вставками (45) и плоскими шайбами (48), которые до этого сняли.

Вставьте стойку седла (21) во вкладыш (22) несущей рамы (1). Затем отрегулируйте стойку седла (21) до желаемого отверстия и затяните круглую ручку 19 после регулировки.

Если седло не занимает прямое положение, ослабьте гайки с нейлоновыми вставками, находящиеся под седлом, а затем отрегулируйте седло, приведя его в соответствующее положение. Затяните гайки с нейлоновыми вставками после регулировки. (См. Рисунок 5)

Примечание: при регулировке высоты стойки сидения отметки глубины максимальной вставки не может быть выше края вкладыша.

6.  Установка левой и правой педалей

Присоедините левую и правую педали (5,6) к Рычагу (9). Левую педаль (5) нужно закручивать против часовой стрелки. Правую педаль (6) нужно закручивать по часовой стрелке. (См. рисунок 6)

ПРИМЕЧАНИЕ: Правая и левая педали (5,6) и Рычаг (9) отмечены “R” (П) & “L” (Л).

Уход и Обслуживание

- Проверьте, хорошо ли закручены все болты и гайки, вращающиеся части должны поворачиваться свободно, без скрипа.

- Чистите оборудование только мылом и слегка влажной тряпкой. Не используйте растворители для чистки оборудования.

Неполадки и исправление

| Неполадки | Причина | Исправление |
| --- | --- | --- |
| Основание нестабильно. | Пол неровный или что-то застряло под передним или задним стабилизатором. Во время сборки не были выровнены переднее и заднее основания. | Удалите препятствие. Отрегулируйте переднее и заднее основания. |
| Руль или седло шатаются. | Винты и круглая ручка ослаблены. | Подтяните винты и круглую ручку. |
| Громкий шум от движущихся частей. | Неправильно задан интервал между частями. | Поднимите покрышки, чтобы отрегулировать. |
| При пользовании вертикальным велосипедом отсутствует сопротивление. | Растет интервал магнитного сопротивления. Поврежден регулятор натяжения. Подвижный ремень соскользнул. Поврежден комплект подшипников | Поднимите покрышки, чтобы отрегулировать. Измените натяжение. Замените комплект подшипников. |

Упражнения на Разогрев

Успешная программа тренировок включает в себя разогрев, аэробику и охлаждение. Делайте всю программу по крайней мере два, а лучше три раза в неделю, отдыхая один день между тренировками. Спустя несколько месяцев можете увеличить количество тренировок до четырех-пяти раз в неделю.

Разогрев является важной частью Вашей тренировки и обязательно должен присутствовать. Он подготавливает Ваше тело к самым напряженным тренировкам за счет разогрева и растяжки Ваших мускулов, усиливает кровообращение и пульс и подает в мускулы больше кислорода. По окончании тренировки повторите эти упражнения, чтобы избежать мышечных болей. Мы предлагаем следующие упражнения на разогрев и охлаждение:

##### Растяжка Внутренней Стороны Бедра

Сядьте, соединив ступни ног, направив колени кнаружи. Подтяните ноги как можно ближе к паху. Осторожно нагните колени к полу. Сосчитайте до 15.

##### Растяжка Сухожилия

Сядьте и вытяните правую ногу. Подсоедините ступню левой ноги к внутренней стороне правого бедра.

Вытяните носок как можно дальше. Сосчитайте до 15. Расслабьтесь и повторите то же самое с вытянутой левой ногой.

##### Hаклоны Головы

Склоните голову направо на счет раз так, чтобы почувствовать напряжение с левой стороны шеи. Затем поверните голову назад на счет раз, вытяните подбородок к потолку и открыв рот. Поверните голову налево на счет раз, опустите голову на грудь на счет раз.

Упражнения на Разогрев

# Text boxes

### Боковая Растяжка

Поставьте руки на ширину плеч и продолжайте поднимать их, пока не поднимите над головой. Поднимите правую руку как можно выше к потолку на счет раз. Почувствуйте напряжение справа. Повторите левой рукой.

### Касание Носков

Медленно наклонитесь вперед от пояса, расслабив спину и плечи, по мере того как наклоняетесь к носкам. Дотянитесь как можно дальше и сосчитайте до 15.

### Растяжка ахиллова сухожилия

Обопритесь на стенку левой ногой, поставив ее впереди правой и выставите руки вперед. Держите правую ногу прямо, а левую – на полу, затем согните левую ногу и нагнитесь вперед, подвинув бедра к стене. Постойте в таком положении, затем повторите с другой стороны, считая до 15.

### Поднятие плеч

Поднимите правое плечо вверх к уху на счет раз. Затем поднимите левое плечо на счет раз, одновременно опустив правое плечо.

(46) ø 8 Дуговая шайба 14 шт

(57) Отвертка 1 шт

(41) М8 Х 16 Болт 14 шт

(58) Гаечный ключ 1 шт

(19) Круглая ручка 1 шт

Рисунок 6

Рисунок 5

Рисунок 4

Рисунок3

Рисунок2

Рисунок1