Компас  складной, жидкостной в металлическом корпусе, с отверстием с нитью для точного ориентирования.

Циферблат у компаса плавающий, дисковый

Компас оснащен увеличивающей просмотровой лупой на складном кронштейне. 
Циферблат имеет две шкалы: 
1-ая: 360°, цена деления 5° 
2-ая: 6400 мил с ценой деления 40 милов (для удобства "нули" не обозначаются, т.е. на шкале обозначены только сотни: 2;4;6 и т.д.). 
Компас предназначен для ориентирования на суше и на воде. Является незаменимым помощником для людей, ведущих активный образ жизни: охотников, туристов и т.д.

Внимание!

Герметичная капсула жидкостных компасов заполнена жидкостью, близкой по составу к керосину. Это позволяет моментально успокаиваться стрелке, но при разрушении капсулы может быть огнеопасно.

Порядок работы.

Определение направления (азимута) с помощью карты: 
Если известно местоположение и место назначения: 
- Откройте крышку компаса с прорезью и струной на 180° 
- Установите желтую риску с лупой по оси компаса в сторону крышки 
- Сориентируйте карту точно по компасу, так, чтобы риска с лупой и струна были направлены строго на север 
- Зафиксируйте карту, а компас сориентируйте вдоль направления к пункту назначения на карте. Пользуйтесь линейкой, струной, рисками на оси симметрии компаса. Компас должен быть направлен крышкой в сторону пункта назначения. 
- Большая желтая риска с лупой показывает искомый азимут - численное выражение нужного направления. Запомните или запишите его. 
- Далее необходимо выбрать ориентир на местности в направлении этого азимута, для этого откройте крышку со струной на 90°, а кронштейн с лупой приблизительно на 45°, так, чтобы в лупу было видно желтую риску и шкалы азимутов, а в прорезь со струной- объекты местности. 
- Держа компас строго горизонтально и глядя в лупу на шкалу, поворачивайтесь, пока желтая риска не отметит нужный азимут. Теперь в прорези крышки выберите удобный объект как можно ближе к струне и начинайте двигаться в его направлении. Затем найдите новый объект, и так до пункта назначения.

Меры предосторожности.

1. Вращающиеся капсулы компасов заполнены жидкостью для наиболее быстрого успокаивания стрелки. Корпус защищен от ударных воздействий металлическим корпусом. 
Жидкость огнеопасна! При попадании на кожу или в глаза- немедленно промыть водой и обратиться к врачу! 
2. Запрещается разбирать компас и давать его детям. 
3. Запрещается хранить компас вблизи отопительных приборов, на «открытом солнце», вблизи костра. 

Пр-во: Китай